ZMIANA BIEGÓW

1. Wykres trakcyjny samochodu i jego zastosowanie

W samochodzie, jak wiadomo źródłem napędu jest silnik o określonej mocy napędowej i jego momencie obrotowym, który daje odpowiednią siłę napędową na koła. Istotne znaczenie dla eksploatacji i osiągów samochodu mają również obroty silnika, przy których przeprowadza się zmianę biegów. Silnik bowiem nie może pracować z nadmierną lub zbyt małą prędkością obrotową wału korbowego. Zarówno małe obroty wywołane przeciążeniem silnika, jak i nadmierne wpływają bezpośrednio na jego zużycie. W zasadzie silnik pracuje najkorzystniej w zakresie prędkości obrotowych pomiędzy maksymalną mocą a maksymalnym momentem obrotowym. Z tego powodu sporządza się wykresy mocy i momentu obrotowego w zależności od prędkości obrotowej wału korbowego (tzw. charakterystykę zewnętrzną silnika), z których odczytuje się zakresy prędkości najbardziej optymalne dla silników. Na rys. 7a przedstawiono charakterystykę zewnętrzną silnika o pojemności 1242 cm3 z samochodu Fiat PUNTO.

Do określenia, przy których prędkościach jazdy samochodu należy zmieniać biegi sporządza się charakterystykę skrzynki biegów tzn. wykres zależności prędkości jazdy na poszczególnych biegach od prędkości obrotowej wału korbowego silnika (rys. 7b).

Łącząc te dwie charakterystyki tworzy się wykres trakcyjny samochodu, z którego można wyciągnąć wiele wniosków. Z rys. 7 wynika, że należy tak dobierać przełożenia (biegi) w skrzynce biegów (w zależności od warunków jazdy), aby silnik pracował w najkorzystniejszym zakresie prędkości obrotowych (pomiędzy maksymalnym momentem obrotowym, a maksymalną mocą), tj. 2500... 5000 obr/min.

Z Wykresu można odczytać również maksymalne i minimalne prędkości jazdy samochodu na poszczególnych biegach. Prędkości dla samochodu Fiat PUNTO wynoszą:
     - maksymalne (przy 6000 obr/min silnika):
       1 bieg - 45 km/h, 
       2 bieg - 81 km/h, 
       3 bieg - 118 km/h, 
       4 bieg - 150 km/h, 
       5 bieg - 160 km/h; 
     - minimalne (przy 1500 obr/min silnika): 
       1 bieg - 10 km/h, 
       2 bieg - 20 km/h, 
       3 bieg - 28 km/h, 
       4 bieg - 36 km/h, 
       5 bieg - 40 km/h. 
     Podane prędkości maksymalne nie powinny być przekraczane nie tylko przy zmianie biegów i przyspieszaniu, ale również przy hamowaniu biegami i silnikiem, na co warto zwrócić uwagę.

Natomiast zbliżając się do prędkości minimalnych samochód może poruszać się z  szarpnięciami , co jest bardzo szkodliwe dla silnika i układu napędowego.

2. Dobór przełożeń w skrzynce biegów

Istotne znaczenie dla eksploatacji i osiągów samochodu mają obroty wału korbowego silnika, przy których przeprowadza się zmianę biegów i przy których powinna odbywać się jazda. W zasadzie osiągi silnika są najkorzystniejsze w zakresie prędkości obrotowych pomiędzy maksymalną mocą a maksymalnym momentem obrotowym. Dla silnika samochodu Fiat PUNTO odczytane z wykresu trakcyjnego przedstawionego na rys. 7 obroty te wynoszą odpowiednio 5000 obr/min i 2500 obr/min. Uwzględniając ten zakres obrotów przy zmianie biegów w pełni wykorzystuje się moc i siłę napędową do przyspieszenia samochodu na każdym biegu.

Rys. 7. Wykres trakcyjny samochodu Fiat PUNTO
 a) charakterystyka zewnętrzna silnika o pojemności skokowej 1242 cm3,
 b) charakterystyka skrzynki przekładniowej (biegów)

Zadanie

Opracować aplikację w VB(A), do wyznaczania zalecanego biegu przy określonej prędkości pojazdu opisanego wyżej.

Zalecany biegi proszę dobierać wg poniższej tabelki:

| Prędkość [km/h] | Zalecany bieg |
| --- | --- |
| 0 – 38 | I |
| 38 - 68 | II |
| 68 – 98 | III |
| 98 – 124 | IV |
| 124 – (172) | V |

Wartość prędkości powinna być ustawiana przy pomocy paska przewijania (ScrollBar) w zakresie od 0 do 172 km/h. Doboru biegu w zależności od prędkości należy wykonać przy pomocy instrukcji warunkowej: If–Then–Else, a jeszcze lepiej używając instrukcji wyboru: Select Case–End Select