Instrukcja warunkowa If – Then  - Else

wyrażenie logiczne – proste lub złożone wyrażenie budowane przy pomocy operatorów logicznych, dające jako wynik jedną z dwóch wartości logicznych: prawda (true) lub fałsz (false).

Składnia instrukcji w języku Visual Basic.

Wersja jednowierszowa:

If  wyrażenie_logiczne  Then  instrukcja_jeśli_prawda  [ Else  instrukcja_jeśli_fałsz ]

Wersja blokowa (wielowierszowa):

If  wyrażenie_logiczne  Then

instrukcje_jeśli_prawda

[ ElseIf  wyrażenie_logiczne_2  Then

instrukcje_jeśli_ prawda ]

. . . . .

[ Else

instrukcje_jeśli_ fałsz ]

End If

Uwagi:

- Odmianę jednowierszową stosujemy, gdy do wykonania mamy pojedyncze instrukcje w przypadku prawdziwości lub też nie warunku logicznego. Wersję blokową powinniśmy używać w przypadku konieczności wykonania kilku lub więcej instrukcji lub gdy chcemy sprawdzić więcej niż jeden wykluczający się warunek logiczny.

- W obu wypadkach może zostać pominięta sekcja Else (wykonywane są wtedy tylko instrukcje jeśli wyrażenie logiczne jest prawdziwe). Podobnie sekcje ElseIf nie musimy wpisywać jeśli nie ma takiej potrzeby.

- Instrukcje If mogą być zagnieżdżane, tzn. instrukcje If mogą wystąpić wewnątrz innej instrukcji If.

Przykłady:

( If x < 0 Then x = -x  - jednowierszowa bez Else )

( If x > y Then Max = x Else Max = y  - jednowierszowa z Else )

( If Not IsNumeric(TextBox1) Then

MsgBox "To nie jest poprawny zapis wartości liczbowej", vbCritical

TextBox1.SetFocus

Exit Sub

End If  - wariant blokowy bez Else )

( If x > 9999 Then

MsgBox "Liczba jest 5-cyfrowa"

ElseIf x > 999 Then

MsgBox "Liczba jest 4-cyfrowa"

ElseIf x > 99 Then

. . . . .

End If  - wariant blokowy z ElseIf )

Zadania laboratoryjne:

- Rozwiązać równanie kwadratowe (sqr() – pierwiastek kwadratowy)

- Wyznaczyć wartość największą z trzech wprowadzonych liczb

# Text boxes

### T (prawdziwe)

wyrażenie logiczne

instrukcje jeśli fałsz (false)

instrukcje jeśli prawda (true)

### N (fałszywe)